A munka és a teljesítmény  – gyakorló feladatok                                   7. osztály

- Egy szánkót F = 40 N nagyságú erővel húzunk vízszintes úton. Mennyi  munkát végzünk s = 100 m úton ?                                                                                              (A = 4 kJ)

- Egy szekrényt 250 N nagyságú erővel  tolunk 2 m – rel odébb. Mennyi az elvégzett munka ?                                                                                                          (A = 500 J)

- A ló  500 N erővel húzza a kocsit vízszintes úton. Mekkora munkát végez 10 km úton ?

(A = 5 MJ)

4.   Mekkora munkát végzünk ha egy 3 kg tömegű testet emelünk 2 m magasra ?

(A = 60 J)

5.   Alakítsd át:

5 kJ = _________  J                 1,2 kJ = _________ J                      12,5 kJ = _________ J

6000J = _________  kJ              1500 J = ___________  kJ                  650 J = _________ kJ

8 MJ  = _________   J               2,5 MJ  = ___________  J        2 000 000 J =__________ J

6.   A súlyemelő 1200 N súlyú terhet emel 6s alatt 2m magasra.Számitsd ki:

a) mennyi  munkát végzett

b) mekkora a teljesitménye                                                   (A=2400 J; P=400 W)

7.    Egy toronydaru 2,5t tömegű terhet emelt  30m magasra 1 perc alatt.

a) mennyi munkát végzett

b) mekkora a teljesitménye                                                  (A=750 kJ; P=12,5 kW)

8.   Milyen magasra emelte a toronydaru a  800 kg tömegű épületelemet, ha közben

240 kJ munkát végzett ?

(h=30 m)

- Egy mozdony 240 MJ munkát végez 1,5 km úton. Mekkora erőt fejtett ki eközben ?

(F = 160 kN)

10.  A  150 g tömegű alma 2 m magasról esett le. Számítsd ki a nehézségi erő munkáját !

(A = 3 J)

11.   50 kg tömegű ládát vízszintes talajon a talajjal párhuzamos erővel, 60 m  úton húzunk.

A csúszási súrlódási együttható  μ= 0,3. Mekkora munkát  végzünk ?

(A= 9000 J)

12.*   A 2 kg tömegű  könyv egy erő hatására vízszintes asztalon  0,8 m/s2 gyorsulással mozog.

Mekkora munkát végzett az erő 1m úton, ha a súrlódási együttható     μ= 0,12.

(A = 4 J)

13.   Egy 30 kW teljesítményű gép 16 m mélyről emel fel 6 t terhet. Mennyi  idő alatt?

(t = 32 s)

14.  Az emelődaru betongerendát emel 1 perc alatt  állandó sebességgel 20 m magasra. A

gerenda méretei  a = 4 m,  b = 80cm  és   c= 50 cm. A beton sűrűsége ρ = 2200 kg/m3 .

Számítsd ki:

a) a gerenda térfogatát

b) a gerenda tömegét

c) a gerenda súlyát

d) az emelés közben elvégzett munkát

e) az emelő motorjának teljesítményét

(V = 1,6m3 ; m = 3520kg ; Q = 35200N ; A = 704 kJ ; P = 11,73 kW )

Karikázd be a helyes választ:

| 1. | A munka jele : A . | igaz | hamis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | A munka mértékegysége : newton (N). | igaz | hamis |
| 3. | A munka képlete : A = F · s . | igaz | hamis |
| 4. | 1 kJ = 1000 J. | igaz | hamis |
| 5. | A nehézségi erő soha sem végez munkát. | igaz | hamis |
| 6. | A súrlódási erő munkája negatív. | igaz | hamis |
| 7. | A teljesítmény jele : P. | igaz | hamis |
| 8. | A teljesítmény kifejezi a munkavégzés sebességét. | igaz | hamis |
| 9. | A gőzgép felfedezője James Watt. | igaz | hamis |
| 10. | Ha felemelünk egy téglát, mechanikai munkát végzünk. | igaz | hamis |
| 11. | Ha helyben tartunk egy téglát, mechanikai munkát végzünk. | igaz | hamis |
| 12. | A hatásfok értéke kisebb mint 1. | igaz | hamis |
| 13. | A hatásfok a hasznos munka és a befektetett munka hányadosa. | igaz | hamis |
| 14. | A teljesítmény mértékegysége : watt (W) . | igaz | hamis |
| 15. | A teljesítmény 1W, ha 1J munkát 1perc alatt végzünk el. | igaz | hamis |